## Slide 1: Ηλεκτρονικά κυκλώματα στο διάστημα : Πρόβλημα Θερμοκρασίας
Δημήτρης Ξυλογιάννης
Θωμάς Κυριάκος Πραβινός

## Slide 2: Εισαγωγή
Συνεισφορά τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων στην εξερεύνηση του διαστήματος:
Εκτόξευση Telstar , 1962
Τηλεπικοινωνιακοί Δορυφόροι
Παροχή δεδομένων υψηλής ποιότητας σε απομακρυσμένες περιοχές
Αλλά η συγκεκριμένη εφαρμογή παρουσιάζει πολλές προκλήσεις

## Slide 3
Ηλιακές εκλάμψεις
Κοσμικές ακτίνες
Ακτινοβολία
Ακραίες τιμές και μεταβολές θερμοκρασίας
Θερμοκρασία
Ηλεκτρική Αποφόρτιση
Φθορά υλικών
Συνθήκες κενού

## Slide 4: Προβλήματα Θερμοκρασίας στο διάστημα 01 02
Σταδιακή υποβάθμιση των υλικών ιδιοτήτων των ηλεκτρικών εξαρτημάτων
Μηχανική καταπόνηση και παραμόρφωση
Thermal Stress
and Fatigue
Thermal Drift: Παροδική αλλοίωση ηλεκτρικών ιδιοτήτων ενός εξαρτήματος, όπως η αντίσταση και η χωρητικότητα
Thermal Runaway: Υπερθέρμανση εξαρτήματος που οδηγεί σε μείωση αντίστασης
Temperature-induced
changes in electronic components

## Slide 5: Προβλήματα Θερμοκρασίας στο διάστημα 03 04
Διαφορετικές τιμές θερμοκρασίας στα τμήματα του κυκλώματος
Θερμοκρασίες στο διάστημα :
-270 °C 1300 °C
Signal Distortion
Temperature
Gradients
Διαφορετικοί συντελεστές θερμικής διαστολής σε κάθε υλικό
Ρηγμάτωση, στρέβλωση ή αποκόλληση των υλικών
Thermal Cycling
Differential
Thermal Expansion

## Slide 6: Λύσεις ;

## Slide 7: Do you need longer text?
Ενεργητικές Τεχνικές
Συστήματα ενεργού θερμικού ελέγχου
Λογισμικό προσομοίωσης και μοντελοποιήσης
Παθητικές Τεχνικές
Θερμικές επικαλύψεις και μονωτές
Υλικά με χαμηλούς συντελεστές θερμικής διαστολής (CTE)
Ψύκτρες θερμότητας

## Slide 8: Παρακολούθηση θερμοκρασίας στο διάστημα 01 02
Θερμοκρασιακά ευαίσθητοι αντιστάτες
Μεταβάλλουν την αντίστασή τους με τις αλλαγές της θερμοκρασίας
Thermistor
Μεταβολή της αντίστασης ενός μεταλλικού σύρματος ή ενός στοιχείου λεπτής μεμβράνης
Ανιχνευτές θερμοκρασίας αντίστασης
(RTDs)
03
04
Thermοcouples
Αισθητήρες οπτικών ινών
Τάση στην ένωση δύο διαφορετικών μετάλλων
Συνδυασμός πηγής φωτός και καλωδίου οπτικών ινών
Εντοπισμός των διακυμάνσεων της έντασης ή του μήκους κύματος του φωτός

## Slide 10: 05 06
Σύνδεση θερμοζευγών με κύκλωμα ανάγνωσης CMOS
Ενίσχυση και μετατροπή σήματος σε ψηφιακή έξοδο
Αισθητήρες θερμοστοιχείων CMOS
Θερμοευαίσθητη δίοδος, πηγή ρεύματος και σύστημα ανάγνωσης σε ένα τσιπ CMOS
Δυνατότητα ενσωμάτωσης σε άλλα κυκλώματα με βάση το CMOS
Ενσωματωμένοι αισθητήρες CMOS

## Slide 11: Νανοδορυφόροι
Γνωστοί ως CubeSats
Βάρος μικρότερο από 1,33 kg
Όγκος μικρότερος από 1 Λίτρο
Χαμηλό κόστος κατασκευής
Πειραματικός – Ερευνητικός ρόλος

## Slide 12: Προκλήσεις
Ταχείες μεταβολές της θερμοκρασίας
στον δορυφόρο
Περιορισμένος όγκος
Μικρή Θερμική μάζα
Δυσλειτουργία Συστήματος
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Μόνωση πολλαπλών στρώσεων
Ψύκτρες
Θερμικές Κουβέρτες
Τρόποι αντιμετώπισης
Διατήρηση θερμοκρασίας
Θερμαντήρες
Θερμοστάτες

## Slide 13: Προσομοίωση Διαστημικών Συνθηκών

## Slide 14: Vacuum Chambers
Αναδημιουργία των θερμικών και ατμοσφαιρικών συνθηκών του διαστήματος σε ελεγχόμενο περιβάλλον
Δοκιμή στην αντοχή και απόδοση των εξαρτημάτων, αλλά και των ανθρώπων/ζώων σε ακραίες συνθήκες
Δοκιμή και βαθμονόμηση διαστημικών οργάνων

## Slide 15: Είδη Vacuum Chambers
Θερμικοί Θάλαμοι | Προσομοίωση θερμικών συνθηκών | Δοκιμή απόδοσης και ανθεκτικότητας εξαρτημάτων και υλικών διαστημικών σκαφών
Θάλαμοι Υψομέτρου | Προσομοίωση περιβάλλοντος χαμηλής πίεσης σε μεγάλο υψόμετρο | Δοκιμή απόδοσης κινητήρων αεροσκαφών και διαστημοπλοίων
Θάλαμοι Πλάσματος | Προσομοίωση περιβάλλοντος πλάσματος στο κενό | Δοκιμή ανθεκτικότητας και απόδοσης υλικών επιστρώσεων
Θάλαμοι κενού μεγάλης κλίμακας | Όγκος μερικών χιλιάδων κυβικών μέτρων | Δοκιμή συμπεριφοράς διαστημικών σκαφών μεγάλης κλίμακας
Θάλαμοι κενού μικροκλίμακας | Όγκος μερικών κυβικών χιλιοστών | Μελέτη συμπεριφοράς υλικών και δομών σε νανοκλίμακα

## Slide 16: Παραδείγματα
James Webb
Telescope
Testing
Δοκιμή Διαστημικής Στολής

## Slide 17
Βιβλιογραφία
A. Hammoud, R.L. Patterson, S. Gerber, M. Elbuluk 2003,Electronic components and circuits for extreme temperature environments
Rajanish K. Kamat, Gourish M. Naik 2002,Thermistors – in search of new applications, manufacturers cultivate advanced NTC techniques
Makinwa, K. A. A. 2010, Smart temperature sensors in standard CMOS
Wayne A. Shiroma, Larry K. Martin, Justin M. Akagi, Jason T. Akagi, Byron L. Wolfe, Bryan A. Fewell & Aaron T. Ohta 2011,CubeSats: A bright future for nanosatellites
Roy Stevenson Soler Chisabas, Geilson Loureiro and Carlos de Oliveira Lino 2018,Space Thermal and Vacuum Environment Simulation
“James Webb Uncovers New Details
in Pandora’s Cluster ’’

## Slide 18
Ευχαριστούμε !
“NASA’s Webb Reveals Cosmic Cliffs, Glittering Landscape of Star Birth’’